浙江省农村水电站标准化管理精品工程评价标准

（征求意见稿）

| 类别 | 项目 | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程状况（230分） | 1、水工 建筑物 | 大坝坝面整洁，附属设施完整可靠；观测设施齐全，观测资料完整；安全鉴定结论中，坝体结构安全可靠、无异常渗漏；溢洪道、泄洪洞等泄水建筑物及隧洞、明渠、渡槽、压力前池等引（输）水建筑物应定期进行检查和维护，结构完好；压力管道、支墩与镇墩应定期检查和维护，结构完好。 | 70 | ①大坝未按规定进行安全鉴定或鉴定为三类坝，不得评为达标；大坝未按规定进行注册，扣25分；大坝未按安全鉴定意见完成整改，扣25分；坝面不整洁、附属设施不完整、观测资料不完整、检查发现明显缺陷，每处扣5分；无巡查、观测记录，扣25分。 ②泄水建筑物无巡查记录，扣20分；检查中发现泄水建筑物流道壅堵、存在开裂或破损，每处扣5分。 ③引（输）水建筑物无巡查记录，扣20分；检查中发现隧洞山体存在漏水、明渠渠堤坍塌、渠内淤积、渡槽渗漏明显、压力前池挡墙开裂，每处扣5分。 ④压力管道、支墩与镇墩无巡查记录，扣15分；混凝土管道表面露筋损伤、管道漏水、镇墩开裂、支墩破损，每处扣5分；情节严重，扣15分。（无配套水库大坝的此项为合理缺项） |
| 配套 | 2、金属结构 | 压力钢管、闸门及其启闭机等金属结构应按规定进行维护。 | 30 | ①泄洪闸门未按规定进行启闭试验并进行记录，扣30分。 ②压力钢管、闸门及其启闭机外观锈蚀严重，每管段（扇、台）扣10分。 |
|  | 3、水力机械 | 水轮机设备外观基本完好，轴承温度正常，无漏油、甩油现象，无严重漏水现象，停机制动安全可靠，水轮机控制系统调节性能良好；主阀关闭严密，传动灵活可靠，外观良好，启闭阀门时间符合要求；油气水系统各管道设置符合要求，防腐、防护良好，无明显渗漏。 | 50 | ①水轮机设备维护、检修未进行记录，扣25分；记录不详实，每处扣5分；有相关缺陷，每处扣5分。 ②无主阀关闭时间定期检测记录或关闭时间严重偏离设计要求，扣15分；主阀外观锈蚀、动作不到位，油压装置管路渗油、压力或油色油位异常，每处扣5分。 ③油气水系统存在异常“跑、冒、滴、漏”，每处扣2分。 |
|  | 4、电气设备 | 电气设备应按规程规定的周期进行维护、检修和试验；发电机定、转子温度、温升符合规程要求，励磁装置工作正常；变压器各部件应完整无缺，外观无明显锈蚀，本体无渗油，定期试验结果符合规范要求；开关及刀闸外观完整，电缆绝缘层良好，母线及构架结构完整，控制、保护装置完整可靠；防雷避雷设施配置齐全完整，接地装置以及接地电阻符合规程要求；通信系统无影响电力设备运行操作或电力调度的缺陷。 | 60 | ①电气设备维护、检修未进行记录，扣25分；无预防性试验记录，扣25分；记录不详实，每处扣5分。 ②有相关缺陷，每处扣10分。 |
|  | 5、标志标识管理 | 大坝库区、道路、主要厂区办公楼、厂房内外墙、升压站的安全警示标识、安全生产提醒规范齐全；巡查路线、紧急逃生路线、消防设施布置等标志清晰明了；闸门、启闭机、坝区机电设备的名称、编号、主要信息等均应规范、齐全。 | 30 | ①标志、标识不规范或有缺项，每处扣10分。 |
| 二、安全管理（310分） | 6、安全 生产责任制及组织职责 | 建立健全安全生产目标管理制度，落实水电站安全生产责任制,明确主体责任人及职责；成立电站安全生产管理机构或管理领导小组，逐级签订年度安全生产责任书；岗位设置及人员配备应符合《农村水电站管理规范》（DB33/T 2008）要求，定期（每季度不少于1次）召开安全生产会议，并开展安全生产目标年终考核。 | 40 | ①无安全生产目标管理制度，扣10分；未落实责任制，扣10分。 ②未成立安全生产管理机构或管理领导小组，扣10分；未逐级签订安全责任书，扣5分;未完成年度安全考核，扣10分。 ③岗位设置不全，缺少一岗扣2分；机构成员不完整，每人扣2分。 ④未每季度召开安全生产会议并进行考核，扣10分；缺少汛前、汛后安全生产会议，每项扣2分。 |
|  | 7、安全生产投入 | 制定年度大修理费、运行维护费和安全生产管理专项经费支出计划（经费预算）；安全生产费用科目包括安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全教育培训，安全检测，安全评价，安全生产标准化建设实施及维护等；建立安全生产费用台账。 | 50 | ①未制定年度安全生产管理专项经费支出计划（经费预算），扣30分；大修理费支出计划制定不合理，扣5分；运行维护费支出计划制定不合理，扣5分；专项经费支出计划（经费预算）制定不合理，扣10分。 ②未建立安全生产费用台账，扣30分；安全生产费用台账不完善，扣5分；安全生产资金投入明显不足，扣10分。 |
|  | 8、作业安全 | 严格执行“两票三制”，交接班人员按要求做好交接班工作，按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况，按规定做好设备定期轮换和试验工作；严格执行调度命令、运行规程，严格执行高处作业规程、起重作业和电焊作业等特种作业规程；防护设施齐全规范，防护用品数量合理，定期试验合格，紧急逃生通道畅通，电气设备金属外壳接地装置齐全、完好；有消防措施，按规定配置消防器具并定期巡查记录；应有与规章制度配套的记录、表格。 | 100 | ①“两票”执行率未达到100%的，不得评为达标；无交接班记录，扣40分；无巡回检查记录，扣40分；操作票、工作票不合格，每张扣5分；记录不完整、不详实，每次扣2分。 ②安全防护设施用品不符合安全要求，每项扣10分；设备定期轮换和试验工作未执行或执行不到位，扣5分。 ③违反调度命令，扣10分；违反运行规程，扣10分；违反特种作业规程，扣10分。 ④无消防措施，扣10分；无配套记录扣10分。 |
|  | 9、安全风险管控及隐患排查治理 | 定期组织排查安全隐患，并形成记录，一般安全隐患应立即组织整改排除，重大安全隐患应及时制定并实施事故隐患治理方案，做到整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案“五落实”；在接到自然灾害预报时，及时发出预警信息并采取相应预防措施； 按规定对本单位的生产设施或场所等进行危险源辨识、评估，确定危险等级；对危险等级较高的危险源采取措施进行监控，现场设置明显的安全警示标志和危险源警示牌。 | 70 | ①缺少安全隐患排查记录，扣30分；无汛前隐患排查记录，扣15分。一般安全隐患，未立即组织整改排除，每项扣2分；重大事故隐患无治理方案，每项扣5分；重大隐患治理未做到“五落实”，每项扣5分。 ②无自然灾害预测预警方案，扣10分。 ③未进行危险源辨识、评估与建档，扣20分。危险源辨识、评估与建档不完整或有缺项，每项扣4分。 ④无安全警示标志，扣10分；警示标志不清或内容不全，每处扣2分。 |
|  | 10、应急 救援 | 建立健全生产安全事故应急预案体系（包括防洪渡汛、防台抗台、地质灾害、重大火灾、人身伤亡等突发事件的应急预案）；确保应急物资设备充足完好，每年至少组织一次生产安全事故应急知识培训和演练；发生事故后，主要负责人或其代理人立即到现场组织抢救，启动相关应急预案，并及时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和水行政主管部门报告；积极配合事故调查，按照“四不放过”的原则，对事故责任人员进行责任追究，落实防范和整改措施。 | 50 | ①无应急预案，扣20分；应急预案不齐全，每项扣4分；应急预案可操作性差，每项扣2分。 ②无应急设备、装备、物资管理台帐，扣15分；现场检查发现缺陷，每项扣3分；未组织培训演练，扣10分。 ③主要负责人或其代理人未到现场组织抢救，扣15分；发生事故未迅速启动应急预案，扣5分。 ④有谎报、瞒报事故的，不得评为达标。 ⑤未按“四不放过”的原则处理，扣15分。 |
| 三、运行管护（50分） | 11、设备设施运行管理 | 应根据运行规程做好设备的运行工况、变位、信号等的记录工作，及时记录故障和缺陷报修；易损件应有库存备品，必要的常用工具应按运行要求配备；特种设备应定期检测并合格。 | 25 | ①无设备运行记录，扣5分；缺陷未及时报修，扣5分。 ②无常用的备品备件，扣5分；常用工具配备不能满足运行要求，扣5分。 ③特种设备不能正常工作，或有安全隐患的，扣5分；无检测记录，扣5分。 |
|  | 12、检修管理 | 检修计划合理、检修过程规范、检修记录清楚，设备缺陷处理满足设备管理要求。 | 25 | ①无大修计划，扣15分。 ②未严格执行检修管理制度，检修、试验记录不完整，每项扣5分。 |
| 四、管理保障（150分） | 13、制度化管理 | 配备适合电站运行管理的法律法规、标准规范并正式下发；编制适合电站运行管理的岗位职责和安全生产规章制度并正式下发，包括工作票制度、操作票制度、运行值班制度、交接班制度、设备巡视检查制度等；严格规范文件和档案管理。 | 40 | ①法律法规、标准规范未正式下发，扣20分。 岗位职责和安全生产规章制度未正式下发，每项扣20；岗位职责设置不合理，每项扣10分； ②文件和档案管理混乱，扣10分；未定点存放，扣5分。 |
|  | 14、教育 培训 | 农村水电站从业人员须经岗位培训合格，定期学习法律法规与安全生产管理制度；特种作业人员需经相关行业主管部门许可的机构培训并合格；每年应制定培训计划对在岗的从业人员进行安全生产教育培训，并组织不少于1次的安全生产考核。 | 40 | ①上岗人员培训合格率低于80%，扣15分；未经培训合格上岗，每人扣5分。 ②未组织年度学习并形成记录，扣20分；经问询或考核对岗位职责不熟悉，每人次扣5分。 ③特种作业人员未经培训合格持证上岗，扣10分。 ④无培训、考核记录，扣15分；未制订培训计划，扣5分。 |
|  | 15、文明生产管理 | 管理、办公各功能区域划分有序、布置合理；发电厂房、升压站及启闭机房等结构完好、布置整洁；值班人员着装整齐、规范，并佩戴值班标志。 | 40 | ①地面、墙体开裂严重，扣20分；物品或设备布置混乱、杂物堆砌，门窗破损，粉刷层剥落，每处扣5分； ②主厂房或中控室兼作起居室，扣15分；工具间、安全工器具存放处、档案室、办公室等区域划分不清、物品混放，每间（区域）扣5分； ③上班未佩戴值班标志，每人扣5分。 |
|  | 16、职业健康 | 为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备相适应的职业健康保护设施、工具和用品，建立健全职业健康档案。 | 30 | ①未为员工配备相适应的劳动防护，扣20分；劳动防护设施有欠缺，每缺少一项扣5分，配备明显不足的每项扣5分； ②无健康档案，扣30分；健康档案有欠缺，每少一人扣5分。 |
| 五、数字赋能（50分） | 17、自动化程度 | 达到无人值班、少人值守等自动化要求；开展电站远程控制或集中控制、集中运维；达到运行管理信息化，办公自动化或安全生产管理信息化要求。 | 40 | ①未实现无人值班、少人值守，扣40分； ②未实现远程控制，扣10分； ③未实现办公自动化，扣10分。 |
|  | 18、网络安全管理 | 网络平台安全管理制度体系健全；网络安全防护措施完善。 | 10 | ①网络平台安全管理制度体系不健全，扣5分； ②网络安全防护措施存在漏洞，扣10分。 |
| 六、生态环境（200分） | 19、生态流量核定与泄放 | 按要求开展生态流量核定与泄放；设置明确监督部门和监督电话生态流量公示牌。 | 20 | ①未按要求核定生态流量，扣20分； ②生态流量公示牌设置不规范，扣5分。 |
|  | 20、生态流量监测 | 实现生态流量实时监测；全年生态流量泄放合格。 | 130 | ①未实现实时流量监测，扣30分； ②上一年生态流量泄放监测数据三率（及时率、完成率、达标率）均大于等于95%的不扣分；均大于等于90%并小于95%的扣20分；均大于等于85%并小于90%的扣40分;均大于等于80%并小于85%的扣60分;有一项及以上小于80%的扣100分。 |
|  | 21、生态调度 | 按要求开展生态调度运行。 | 20 | ①生态调度方案未经水利局批复，扣10分； ②未按生态调度方案运行，扣10分。 |
|  | 22、环境景观 | 厂区、坝区环境优美，绿化、美化措施良好。 | 30 | ①厂区环境欠佳，扣10分； ②厂区无绿化，扣15分； ③坝区环境欠佳，扣10分。 |

说明：1. 标准化管理评价采用千分制，评价结果总分达到850分及以上、各类别评价得分不低于该类别总分的80%的，认定为精品工程（市级标准化管理工程）；已认定为精品工程，评价结果总分达到900分及以上，且各类别评价得分不低于该类别总分的85%的，可认定为省级标准化管理工程。同时获水利部安全生产标准化一级水电站和绿色小水电示范电站的农村水电站可直接认定为精品工程。

2.每个单项扣分后最低得分为0分，最高得分为标准分。表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情赋分。合理缺项不扣分。